Załącznik nr 1 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Parametr techniczny wymagany przez zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Nadwozie typu furgon brygadowy L2H1 5-6-cio osobowy, kombi, van lub równorzędny |
| 2. | Silnik diesel o pojemności od 1500 do 2200 cm3 |
| 3. | Moc silnika 120- 160 KM |
| 4. | Długość całkowita min. - 5300 mm, maks. - 5500 mm |
| 5. | Szerokość całkowita z lusterkami min. -1950 mm, maks. – 2300 mm |
| 6. | Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze nie mniejsza niż 2000 mm |
| 7. | Szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1600 mm |
| 8. | Wysokość użyteczna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1380 mm |
| 9. | Długość użyteczna przestrzeni ładunkowej ( na wys. 400 mm od podłogi) do przegrody nie mniejsza niż 1800 mm |
| 10. | Ściany boczne w części tylnej nieprzeszklone |
| 11. | Drzwi prawe przesuwane przeszklone |
| 12. | Drzwi tylne nie przeszklone otwierane pod kątem 1800 |
| 13. | Kolor nadwozia niebieski lub granatowy |
| 14. | ABS |
| 15. | Stalowe obręcze kół 15” lub 16” z oponami letnimi |
| 16. | Koło zapasowe z obręczą stalową |
| 17. | Komplet kół z oponami zimowymi |
| 18. | Przednie światła przeciwmgielne |
| 19. | Światła do jazdy dziennej |
| 20. | Radioodbiornik |
| 21. | Centralny zamek |
| 22. | Immobiliser lub autoalarm |
| 23. | Trwała przegroda z blachy części bagażowej |
| 24. | Regulowana kolumna kierownicy |
| 25. | Fotel kierowcy z regulowaną wysokością |
| 26. | Wspomaganie kierownicy |
| 27. | Dywaniki gumowe kabiny pasażerskiej |
| 28. | Dopuszczalna masa całkowita maks. do 3500 kg |
| 29. | Ładowność użytkowa min. 1000 kg |
| 30. | Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu |

Załącznik nr 2 do zaproszenia

OŚWIADCZENIE

Będąc przedstawicielem Oferenta………….............................................................................

………………………………………………………………………………………………..

przystępując do prowadzonego przez Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach zaproszenia na zakup fabrycznie nowego – rok produkcji 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu towarowo- osobowego w wersji brygadowej 5-6-cio osobowej

oświadczam, że :

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

3) Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

4) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym;

5) Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.

6) Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do

zaproszenia).

……………………dn…………….2016 roku

………………………………………………………..

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 3 do zaproszenia

....................................................

nazwa oferenta

.....................................................

siedziba oferenta

….........................................................................................

tel/fax

…........................................................................................

FORMULARZ  OFERTY

Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach

42-421 Włodowice, ul. Krakowska 28

Na podstawie zaproszenia na zakup fabrycznie nowego – rok produkcji 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu towarowo- osobowego w wersji brygadowej 5-6-cio osobowej  z dnia 04.10.2016 r oferujemy samochód marki………………………., model…………….. w kolorze…………………….., rok produkcji…………… w cenie: ................................... /netto/ + podatek VAT 23%.................................łącznie:…................................................................................................…............................./brutto/słownie:............................................................................................................................................... /brutto/ na warunkach określonych w zaproszeniu w terminie do 16.12.2016 r.

Oświadczam, że :

1. Zamówienie zrealizuję do 16.12.2016 r.,

2. Uważam się za związanego z ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego,

3. Zapoznałem się z treścią zaproszenia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz potwierdzam uzyskanie niezbędnych informacji do przygotowania oferty,

4. Zdobyliśmy niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty,

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,

6. Udzielam następujących gwarancji jakościowych na samochód:

…………. miesięcy na podzespoły mechaniczne z ewentualnym limitem przebiegu nie mniejszym niż 150.000 km od dnia odbioru,

…………miesięcy na powłoki lakiernicze od dnia odbioru,

…………miesięcy na perforację nadwozia od dnia odbioru.

Załączniki:

1)……………………………

2)……………………………

3)……………………………

(…)………………………….

Podpisano:

.............................................

( wykonawca)

Załącznik nr 4 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany samochód:

- marka ……………………………

- model …………………………....

- wersja…………………………….

- rok produkcji ……………………

| Lp. | Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego | Parametr techniczny oferowany przez Oferenta ( w miejscach określonych „należy podać” wpisać dane oferowanego samochodu, w pozostałych pozycjach potwierdzić spełnienie parametrów przez określenie „TAK” lub „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie typu furgon brygadowy L2H1 5-6-cio osobowy, kombi, van lub równorzędny | ……………………………….. należy podać |
| 2. | Silnik diesel o pojemności od 1500 do 2200 cm3 | ……………………………….. należy podać |
| 3. | Moc silnika 120- 160 KM | ……………………………….. należy podać |
| 4. | Długość całkowita min. - 5300 mm, maks. - 5500 mm | ……………………………….. należy podać |
| 5. | Szerokość całkowita z lusterkami min. -1950 mm, maks. – 2300 mm | ……………………………….. należy podać |
| 6. | Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze nie mniejsza niż 2000 mm | ……………………………….. należy podać |
| 7. | Szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1600 mm | ……………………………….. należy podać |
| 8. | Wysokość użyteczna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1380 mm | ……………………………….. należy podać |
| 9. | Długość użyteczna przestrzeni ładunkowej ( na wys. 400 mm od podłogi) do przegrody nie mniejsza niż 1800 mm | ……………………………….. należy podać |
| 10. | Ściany boczne w części tylnej nieprzeszklone |  |
| 11. | Drzwi prawe przesuwane przeszklone |  |
| 12. | Drzwi tylne nie przeszklone otwierane pod kątem 1800 |  |
| 13. | Kolor nadwozia niebieski lub granatowy |  |
| 14. | ABS |  |
| 15. | Stalowe obręcze kół 15” lub 16” z oponami letnimi |  |
| 16. | Koło zapasowe z obręczą stalową |  |
| 17. | Komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 18. | Przednie światła przeciwmgielne |  |
| 19. | Światła do jazdy dziennej |  |
| 20. | Radioodbiornik |  |
| 21. | Centralny zamek |  |
| 22. | Immobiliser lub autoalarm | ……………………………….. należy podać |
| 23. | Trwała przegroda z blachy części bagażowej |  |
| 24. | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| 25. | Fotel kierowcy z regulowaną wysokością |  |
| 26. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 27. | Dywaniki gumowe kabiny pasażerskiej |  |
| 28. | Dopuszczalna masa całkowita maks. do 3500 kg | ……………………………….. należy podać |
| 29. | Ładowność użytkowa min. 1000 kg | ……………………………….. należy podać |
| 30. | Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu |  |

Projekt

Załącznik nr 5 do zaproszenia

Umowa  nr  KZB……………..

zawarta w dniu …………….  na  podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) pomiędzy Komunalnym Zakładem Budżetowym we Włodowicach z siedzibą 42-421 Włodowice ul. Krakowska 28  - reprezentowanym przez:

Andrzeja Sutora – Kierownika KZB we Włodowicach,

przy kontrasygnacie:

Edytę Maciążek – Główną Księgową

tel. 34 315 3037

fax. 34 315 3037

NIP 577-10-22-261

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

tel.

fax

NIP

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1.Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż  samochodu towarowo-osobowego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 4 do zaproszenia, będący równocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2. Terminy i warunki  realizacji dostawy.

1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie wykonana nie później niż do dnia 16.12.2016 r.

2. Strony ustalają następującą procedurę  realizacji dostawy:

a) miejsce dostawy: siedziba Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach, Włodowice ul. Krakowska 28 w terminie wcześniej ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

b) dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dzień dostawy pojazdu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z min. jednodniowym wyprzedzeniem,

c) samochód będzie posiadał kompletną dokumentację, w tym książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę pojazdu, książkę przeglądów okresowych, wyciąg ze świadectwa homologacji,

d) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego pojazdu, aż do momentu protokolarnego przekazania pojazdu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto należycie zabezpieczyć pojazd na czas jego przechowywania i przewozu,

e) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu zamówienia z treścią załącznika, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, a także złej jakości dostarczanego pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad, zachowując termin dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

f) odbiór techniczny dostarczanego pojazdu odbędzie się  w obecności przedstawicieli obydwu Stron i zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru, bez uwag (wg załącznika nr 3 do niniejszej umowy)

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 , zgodnie z „ Ofertą Wykonawcy”, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy  wynosi ………………………..zł netto + obowiązujący podatek VAT 23%- …………………… zł, tj. łącznie ………………………….. zł  brutto/słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….../ i jest niezmienna przez cały okres  obowiązywania umowy.

2. Podstawę do dokonania płatności za przedmiot zamówienia stanowić będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu, o którym mowa  w § 2 ust. 2 lit. f) umowy.

3. Płatność przekazana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 4. Gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, zgodnie z „ Ofertą Wykonawcy”, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy, na zakupiony samochód następujących gwarancji jakościowych:

- na sprawne działanie silnika i podzespołów samochodu (gwarancja mechaniczna) ………miesięcy od dnia odbioru,

- na powłoki lakiernicze ………miesięcy od dnia odbioru,

- na perforację elementów nadwozia …….miesięcy od dnia odbioru.

Gwarancja ta odpowiada gwarancji udzielonej przez producenta samochodu, o ile postanowienia poniższe nie stanowią inaczej.

2. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 2 do umowy.

§ 5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy.

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacje umowy będzie …………………………………….  tel. …………………

2. Ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialną za realizację umowy będzie ……………………………………...tel. …………………

§ 6. Kary umowne.

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% ceny umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 umowy w wysokości 3% ceny umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 3 ust.1.

3. W razie wystąpienia zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejsze umowie uważa się za doręczone.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 8. Integralne składniki umowy.

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy – załącznik nr 1,

2. Dokument gwarancji – załącznik nr 2,

3. Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu załącznik nr 3.

4. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 4

Zamawiający :                                                    		Wykonawca :

Załącznik nr 3

do umowy nr KZB……………….

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU

W dniu …………..2016 r. dokonano przekazania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu we Włodowicach samochodu marki ………………………..  model ……………………………… typ………………………….. zakupionego przez Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach na podstawie umowy nr KZB. ……………………….. z dnia ………………………………………

Rok produkcji                                                 ………………………………………

Stan paliwa                                                                                  rezerwa

Numer nadwozia                                             ………………………………………..

Numer silnika                                                  ………………………………………..

Karta pojazdu numer                                       …………………………………………

Faktura VAT oryginał nr                                 …………………………………………..

Wyciąg ze świadectwa homologacji               ………………………………………….

1. Ocena stanu technicznego przekazywanego samochodu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                  Zamawiający

………………………                                                                    …………………………………